Partint de l’adreça 192.168.0.0/16 es demana que feu en grups de 4, col·laborativament, un diagrama general de la xarxa de classe, de forma que a cada fila hi hagi un router. A cada router hi connectareu:

Dos PC de la mateixa fila
J18 – FastEthernet 0/0
j16 – FastEthernet 0/1

Els dos routers de les files contigües (la del davant i la del darrera). En cas que sigui la primera o última fila, s’hi connectarà el router de la fila de l’altra banda del passadís (de l’esquerra o de la dreta)

Heu de proposar adreces de xarxa per a totes les xarxes necessàries, fent un aprofitament màxim de les adreces, però tenint en compte que a cada fila hi podrien haver fins a 100 ordinadors.

Un cop revisat per part del professor i assignades les adreces de xarxa, configureu els routers, incloent el DHCP.

Entregueu:
- El diagrama general de la xarxa de classe
- Un diagrama detallat de la xarxa de la vostra fila d’ordinadors
- El llistat de comandes que heu utilitzat al router

El llistat de comandes que heu utilitzat per comprovar que la xarxa estava ben configurada
Instal·lar Putty
Buscar amb dmesg el dispositiu serial ttyUSB0
[ 777.216590] usb 2-1.4: Product: USB-Serial Controller
[ 777.216592] usb 2-1.4: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[ 777.217082] pl2303 2-1.4:1.0: pl2303 converter detected
[ 777.218762] usb 2-1.4: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
Hem de canviar els permisos de ttyUSB0 y amb chmod canviar-ho amb els permisos o+rw.
Obrim el putty

MixAritos>enable
Password: clase
MixAritos#
MixAritos#configure terminal
J18 (FastEthernet 0/0)
MixAritos#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MixAritos(config)#interface FastEthernet 0/0
MixAritos(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.128
MixAritos(config-if)#no shutdown
MixAritos(config-if)#
*Jan 1 00:40:59.931: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Jan 1 00:41:01.235: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
J16 (FastEthernet 0/1)
MixAritos#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MixAritos(config)#interface FastEthernet 0/1
MixAritos(config-if)#ip address 192.168.4.129 255.255.255.128
MixAritos(config-if)#no shutdown
MixAritos(config-if)#
*Jan 1 00:50:21.883: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Jan 1 00:50:22.883: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Jan 1 00:50:24.307: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
MixAritos(config-if)#
DHCP J18 (FastEthernet 0/0)
MixAritos>enable
MixAritos#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MixAritos(config)#ip dhcp pool POOL1
MixAritos(dhcp-config)#network 192.168.4.0 255.255.255.128
MixAritos(dhcp-config)#default-router 192.168.4.1
MixAritos(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.4.1
MixAritos(config)#exit
MixAritos#
*Jan 1 00:53:08.239: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MixAritos#
J18
[root@j18 ~]# /etc/init.d/network restart
Restarting network (via systemctl):
[ OK ]

DHCP J16 (FastEthernet 0/1)
MixAritos>enable
MixAritos#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MixAritos(config)#ip dhcp pool POOL2
MixAritos(dhcp-config)#network 192.168.4.128 255.255.255.128
MixAritos(dhcp-config)#default-router 192.168.4.129
MixAritos(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.4.129
MixAritos(config)#exit
MixAritos#
*Jan 1 00:59:03.415: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MixAritos#
J16
[root@j16 ~]# /etc/init.d/network restart
Restarting network (via systemctl):
[ OK ]
Router R18x05 guardar a l'startup-config
MixAritos#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
MixAritos#

Router R18x05 (Serial 0/0/1)
MixAritos#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MixAritos(config)#interface Serial 0/0/1
MixAritos(config-if)#ip address 192.168.250.21 255.255.255.252
MixAritos(config-if)#no shutdown
MixAritos(config-if)#
*Jan 1 01:17:12.003: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/1, changed state to up
*Jan 1 01:17:15.003: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
MixAritos(config-if)#exit
Router R18x05 (Serial 0/0/0)
MixAritos#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MixAritos(config)#interface Serial 0/0/0
MixAritos(config-if)#ip address 192.168.250.14 255.255.255.252
MixAritos(config-if)#no shutdown
*Jan 1 01:18:30.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to d MixAritos(config-if)#exit

Routing Serial 0/0/0 i Serial 0/0/1
MixAritos(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.128 se0/0/1
MixAritos(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.128 se0/0/1
MixAritos(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.128 se0/0/1
MixAritos(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.128 se0/0/0
MixAritos(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.128 se0/0/0
PING A LES DIFERENTS XARXES